Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| LP | Nazwa artykułu i wymagania | Ilość sztuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 Zestaw do śluzy odkażającej |
| 1. | Zestaw do śluzy odkażającej 1. Komputer sterujący z kamerą termowizyjną z wyświetlaczem LCD z funkcją: - mierzenia temperatury ciała ( w przypadku przekroczenia temperatury powyżej 37oC sygnał dźwiękowy), - rejestracji ilości wejść, - rejestracji twarzy - kontroli zakrycia ust i nosa - komunikaty w języku polskim. 2. Obudowa śluzy aluminiowa dostosowana do pomieszczenia (w granicach nie przekraczających 150x160 cm. wysokość do 220 cm. Obudowa na kółkach do transportu. 3. Zamgławiacz kompatybilny z przełącznikiem czasowym, który dostosowuje dawkę natrysku płynu dezynfekującego do potrzeb osoby przebywającej w kabinie. 4. Mata dezynfekująca o wymiarach 100/100. 5. Automatyczny dozownik płynu dezynfekującego do rąk z możliwością zasilania bateryjnego. Wykonawca zobowiązany jest do montażu zestawu. | 1 |  |  |
| Zadanie 2 Dozowniki |
| 1 | DOZOWNIKI ŁOKCIOWE DO PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO RĄK/Pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny - mocowanie na ścianie, z pojemnikiem na płyn 1000 ml., dozownik z nierdzewnego stalowego stelaża wraz z pustą butelką wykonaną z tworzywa sztucznego wyposażoną w zakrętkę z pompką współpracującą z dźwignią stelaża – do butelki można nalewać płyn do dezynfekcji rąk lub inne środki do utrzymywania higieny rąk (mydła, żele etc.), tworzywa butelki i pompki muszą być obojętne chemicznie dla wspomnianych substancji myjąco-dezynfekujących | 10 |  |  |
| 2 | DOZOWNIK BEZDOTYKOWY DO DEZYNFEKCJI RĄK/stojące/ stojaki do płynu dezynfekującego bezdotykowe, zasilanie akumulatorowe, Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, Urządzenie zaprojektowane i wytworzone zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015. Stacja do dezynfekcji rąk posiadająca oznaczenie zgodności z europejskimi normami harmonizacji CE. Urządzenie wykonane z metalu, trwałe, malowane proszkowo dostosowane do pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Rekomendowane temperatury pracy powyżej zera stopni °C. Urządzenie może stać samodzielnie lub zostać przytwierdzone do powierzchni. | 3 |  |  |
| Zadanie 3 Wyposażenie medyczne |
| 1. | KONCENTRATOR TLENU Cicha praca aparatu do 36 dB, Regulacja przepływu tlenu, Poziom koncentracji tlenu 93 +/- 3% w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l. Łatwy w transporcie (uchwyt i kółka), Łatwy dostęp do nawilżacza i filtra powietrza oraz intuicyjna regulacja przepływu tlenu, Wyposażony w inteligentny system autodiagnozy, Komunikaty z informacją o błędach w działaniu wyświetlane na wyświetlaczu LCD, Wizualny i dźwiękowy alarm, Informacja o niskim poziomie tlenu, spadku ciśnienia, braku zasilania czy konieczności dokonania przeglądu serwisowego, Licznik godzin pracy oraz aktualny czas pracy, Na wyposażeniu wąsy tlenowe i nawilżacz w zestawie. | 2 |  |  |
| 2. | SSAK PŁUCNY niewielki rozmiar i nieduży ciężar, zasilany z sieci lub z akumulatora, łatwy do odczytania wbudowany regulator i wskaźnik zasysania dla szybkiego i dokładnego dostosowania według potrzeb pacjenta, pojemnik do1200 ml do wielorazowego użytku, standardy ISO dla transportu w nagłych przypadkach, maksymalny przepływ: 27 l/min. zakres ciśnienia ssania: 80 - 550 mmHg (max. 780 kPa) zasilanie: AC 110/240V, 50/60 Hz poziom hałasu: < 68 dB | 1 |  |  |
| 3. | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA Testy zgodne ze standardami IS015714 Urządzenie zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa określonymi dla oczyszczaczy powietrza w IEC60335-2-65 Promienie UV-C 254 nm Obszar oczyszczania do 30 m2 Moc UV-C 18W Moc promieni UV-C 5,5W Żywotność kartridżu 12 miesięcy | 3 |  |  |
| 4 | TERMOMETR BEZDOTYKOWY Zasilanie: 2 baterie AAA (2 x 1,5V) Zakres pomiarowy: 32.0℃～43.0℃ Ekran z podświetleniem dla wygodnego odczytania pomiaru Dokładność pomiaru: ±0.2℃w zakresie 35.0℃～42.0℃ ±0.3℃ w zakresie 32.0℃～34.9℃ i 42.1℃～43.0℃ Zabezpieczenia typu BF Tryb pracy: praca ciągła Jednostki pomiarowe ℃ Miejsce pomiaru: czoło Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami ≤1s Czas pomiaru: ≤1s Stopień ochrony przed wilgocią: IP22 | 10 |  |  |
| Zadanie 4 Środki ochrony indywidualnej |
| 1. | PPRZYŁBICE - Przyłbica wielokrotnego użytku, nie parująca szybka, - Szyba przyłbicy odchylana czyli w razie potrzeby można łatwo odsłonić twarz bez zdejmowania opaski mocującej, - Szyba z tworzywa o grubości 0,5 mm, - Rozmiar uniwersalny - płynna regulacja dopasowania, | 100 |  |  |
| 2. | GOGLE OCHRONNE MEDYCZNE, wyposażone w otwory wentylacyjne, które ograniczają parowanie soczewki, przylegające do skóry na całej powierzchni, z możliwością zakładania na okulary. | 80 |  |  |
| 3. | KOMBINEZON OCHRONNY MEDYCZNY Z KAPTUREM zgodność z normami: PN-EN 14126:2003 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi, EN14605:2005 + A1:2009 Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy, typ 3 wg klasyfikacji w normach europejskich; Certyfikat CE. Charakterystyka materiału: Włóknina kompozytowa z polietylenu oraz polipropylenu, Oddychający, Odporny na ciecz, typ 3, Odporny na przetarcia i rozdarcia. Gumka w talii ułatwiająca dopasowanie kombinezonu. Rękawy oraz nogawki wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą i ściągaczem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamek błyskawiczny kryty listwą. Wzmocnione i uszczelnione szwy. ROZMIAR: L, XL | 400 |  |  |
| 4. | FARTUCH JEDNORAZOWY OCHRONNY MEDYCZNY Rozmiar L, XL Wiązany na troki Mankiety rękawów wykończone gumką ściągającą, Wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. | 200 |  |  |
| 5. | MASECZKI PRZECIW WIRUSOWE ATESTOWANE Z FILTREM , wielokrotnego użytku Długa data przydatności minimum do 2023 Norma EN 149:2001 + A1:2009 Klasa ochrony FFP3 Składana Zawór wydechowy Regulacja długości nagłowia | 500 |  |  |
| 6. | MASECZKI JEDNORAZOWE atestowane, 3 warstwowe, z funkcją modelowania i dopasowania kształtu za pomocą elementu profilującego (u nasady nosa) | 4000 |  |  |
| 7. | OCHRANIACZE / OSŁONY NA BUTY, JEDNORAZOWE, Osłony wysokie na buty, wykonane z materiału Tyvek. - wymiary: wys. - 48 cm, dł. - 42 cm - gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku - pakowane po 20 szt. w opakowaniu | 30 opakowań |  |  |
| 8. | CZEPKI JEDNORAZOWE OCHRONNE MEDYCZNE Z WŁÓKNINY Opakowanie zbiorcze | 400 szt. |  |  |
| 9. | REKAWICZKI JEDNORAZOWE nitrylowe, bezpudrowe, opakowanie po 100 szt. Rozmiar: M- 400 op. L - 400 op. | 800 opakowań |  |  |
| 10. | KLAPKI JEDNORAZOWE, typu hotelowego, rozmiar 39, 40 | 10 par |  |  |
| Zadanie 5 Pozostałe wyposażenie |
| 1. | POŚCIEL JEDNORAZOWA HIGIENICZNA Z WŁÓKNINY W skład kompletu pościeli jednorazowej wchodzi: Prześcieradło medyczne (wymiary: 210 x 140/160 cm) Poszwa na kołdrę (wymiary: 200 x 140/160 cm) Poszwa na poduszkę (wymiary: 80 x 70/80 cm) | 500 kompletów |  |  |
| 2. | PIDŻAMA JEDNORAZOWA rozmiar M, L | 100 |  |  |
| 3. | KOCE z mikrofibry 160 x 200 | 10 |  |  |
| 4. | KOŁDRA antyalergiczna, całoroczna wymiary 140x200 Tkanina mikrofibra, Wypełnienie: Antyalergiczne wyprodukowane z włókien poliestrowych silkonowanych, karbikowanych, typu hollow (HCS) zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza. Możliwość prania w wysokich temperaturach. | 10 |  |  |
| 5. | PODUSZKI wymiar 50X80 Tkanina: puchoszczelna bawełna - naturalna ,bez zawartości syntetycznych barwników, nie podrażnia, nie wywołuje alergii. Wypełnienie: antyalergiczne, włókna poliestrowe w postaci kuleczek, sprężyste i odporne na zgniatanie. Możliwość prania w wysokich temperaturach | 10 |  |  |
| 6. | POŚCIEL bawełniana / komplet kołdra 160x200, poduszka 50x80. | 10 |  |  |
| 7. | PRZEŚCIERADŁA wymiar 140x200 białe z gumką, frote | 10 |  |  |
| 8. | MATERACE , wymiar 90x200 Antyalergiczny, antygrzybiczny Ilość sprężyn: 272 szt./m2 Twardość: średni H2 Wysokość min: 16 cm Pokrowiec z suwakiem | 6 |  |  |
| Zadanie 6 Środki i akcesoria do dezynfekcji |  |
|  | CHUSTECZKI NASĄCZONE SUBSTANCJĄ DEZYNFEKUJĄCO-MYJĄCĄ / zestawy jednorazowe dezynfekujące do mycia/ opakowanie po 100 sztuk, przeznaczone do jednoczesnego mycia i dezynfekcji małych powierzchni, delikatnych wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia medycznego. Gotowe do użycia po wyjęciu z pojemnika. Opakowanie zaopatrzone w klips zabezpieczający chusteczki przed wysychaniem. Testowane dermatologicznie - bezpieczne dla skóry. Pożądane działanie: - szerokie spektrum wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1, Rota) - bakteriobójcze, - grzybobójcze, - drożdżakobójcze, - bójcze wobec prądków gruźlicy. | 400 opakowań |  |  |
| 2. | PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI o działaniu wirusobójczym - opakowanie 5 l. z długim terminem ważności, do higienicznego mycia rąk oraz powierzchni. Produkt przebadany dermatologicznie. Łagodny dla skóry rąk i niewysuszający nawet przy długotrwałym stosowaniu. Odpowiedni dla powierzchni odpornych na działanie wody i alkoholi. Nie może zawierać barwników oraz substancji zapachowych. Produkt musi być dopuszczony do stosowania w kontakcie z żywnością i wykazywać szybkie i skuteczne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie może wymagać spłukiwania wodą. Produkt z atestem PZH i kartą charakterystyki | 200 szt. |  |  |
| 3. | MATY DEZYNFEKUJĄCE 90x60 | 6 |  |  |
| 4. | PŁYN DO NASĄCZANIA MAT DEZYNFEKUJĄCYCH | 50 litrów |  |  |
| 5. | PŁYN DO ŚLUZ ODKAŻAJĄCYCH | 100 litrów |  |  |
| 6. | WORKI NA ODPADY MEDYCZNE (czerwone) Pojemność: 60 litrów - 50 rolek 120 litrów - 50 rolek | 100 rolek 50 szt/60l. 50 szt/120l. |  |  |
| 7. | RECZNIKI PAPIEROWE jednorazowe, typu big roll 3 warstwowy, Chłonny, Długość rolki 100mb. | 400 |  |  |
| 8. | KOSZ NA ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ kosz pojemności 100 litrów z pokrywą, odporny na promienie UV - wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - wyposażony w plastikowe kółka oraz wysoko umieszczony uchwyt, ułatwiające przemieszczanie kosza - dostosowany do worków na śmieci o pojemności 160 litrów Typu MERIDA lub równoważny | 3 |  |  |
| Zadanie 7 Meble |
| 1. | ŁÓŻKO Z MATERACEM Leże cztero-segmentowe, • płynna regulacja wysokości leża na pilota, • pozycja anty-trendelenburga, • płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, • płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, • manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, • siłowniki LINAK, • obudowa w kolorze drzewa bukowego, • wysięgnik i barierki na wyposażeniu, • leże metalowe, | 4 |  |  |
| 2. | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Wykonana z płyty meblowej Szuflada na prowadnicach rolkowych Kontenerek z półką i drzwiczkami Pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń W szufladzie i drzwiczkach metalowe uchwyty Cztery kółka niebrudzące powierzchni z czego dwa z hamulcami Parametry: Wysokość: 800mm Szerokość: 420mm Głębokość: 420mm | 4 |  |  |
| 3. | KRZESŁA TAPICEROWANE Z OPARCIEM | 4 |  |  |
| 4. | STOLIK przyłóżkowy na kółkach z regulacją wysokości blatu, blat drewniany. | 4 |  |  |
| Zadanie 8 Sprzęt AGD |
| 1. | OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY pojemność 10 litrów, z lancą normalną i lancą teleskopową o długości min. 5mb. z możliwością transportu na plecach. | 2 |  |  |
| 2. | ZESTAW DO SPRZĄTANIA Mop płaski z mikrofibry 40 cm na uszy - speedy uchwyt mopa wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, kij aluminiowy 140 cm wymiary wózka: wys. /100,5 cm / szer. 40 cm / dł. 118,5 cm konstrukcja ze stali chromowanej metalowy uchwyt prowadzący uchwyt na koszyk: stal chromowana uchwyt na worek o pojemności 120 l: stal chromowana dolny podest - uniemożliwia opadanie worka na podłogę metalowe ramię prasy prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować wiaderko 17 litrów z podziałką wiaderko 17 litrów z podziałką wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka | 4 |  |  |
| 3. | MIKROFALÓWKA Pojemność 23l. Moc 900W | 1 |  |  |
| 4. | LODÓWKA Wysokość do 170 cm Z komorą mroźniczą | 1 |  |  |
| 6. | CZAJNIK ELEKTRYCZNY pojemność 1,7 l. | 1 |  |  |
|  | Zadanie 9 Parawan |
| 1. | PARAWAN pokojowy 3-częściowy | 3 |  |  |